## Slide 1: ラウンドロビン方式の 負荷分散を導入した web楽曲分類サービスの 設計と開発
鷹野研究室
学籍番号：1821144 氏名：吉井 智哉
指導教員：鷹野 孝典

## Slide 2: 研究背景
インターネットの発展や，スマートフォンのようなモバイル端末の普及によりソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service, SNS)が大きく発展した．これに伴って音楽投稿型のSNSも同様に発展を遂げた．そのため誰でも音楽をSNSなどに投稿できるようになっているためSNSなどに投稿される楽曲が莫大な量になってきている．
SNSに投稿される写真から動画コンテンツを作成するようなサービスがある場合に，作成された動画コンテンツと楽曲コンテンツを組み合わせることでより付加価値の高いコンテンツを作り出せると考えられる
＋
音楽付きの動画
動画
音楽

## Slide 3: 研究目的
SNSなどに投稿される大量楽曲データのジャンル抽出・ジャンル推定処理．
複数サーバを利用したラウンドロビン方式の負荷分散を導入した処理時間の短縮．
単機サーバと複数サーバでジャンル推定処理を行った処理時間を比較することで提案システムの実現可能性を示す．

## Slide 4: 研究課題
動画コンテンツと楽曲コンテンツとのマッチング処理を行うのに適したジャンル推定モデルの構築
1台のみサーバで処理を行うと処理速度に限界が生じるため並列で処理する仕組みが必要である
楽曲投稿型SNS上に投稿される大量の楽曲データを複数サーバで処理することで処理速度を向上させることがサービスの向上につながる

## Slide 5: 関連研究
動画の印象評価データセット構築とその特性の調査
[2015 大野]大野直樹，中村聡史，山本岳洋，後藤真孝，
音楽動画への印象評価データセット構築とその特性の調査，情報処理学会，2015
音楽と機械学習
[2016 吉井]吉井和佳，
Advancing Information Sciences through Research on Music：5. Music and Machine Learning，2016
ニューラルネットワークを用いた音楽の自動ジャンル分類
[2004 赤江]赤江直洋，木本雅也，清水忠昭，田中美栄子，
ニューラルネットワークを用いた音楽の自動ジャンル分類，電気学会研究会資料.IS，情報システム研究会，2004
CNNを利用したジャンル推定
[2019 小林]小林 拓司，丸山 一貴，
畳み込みニューラルネットワークを用いたHardcore technoのサブジャンル分類，インタラクション2019

## Slide 6: 提案システム
楽曲投稿型SNSに投稿されたSNSを保存
楽曲から分析した周波数をスペクトログラムとして可視化
楽曲から特徴を抽出，機械学習しジャンルを推定
１～３を複数のサーバで実行

## Slide 7
提案システム
楽曲投稿型SNS
複数のサーバーで機械学習
を利用し楽曲をジャンル分け
ユーザにジャンル分類精度と推定ジャンルを提示．

## Slide 8: ジャンルによる楽曲と動画のマッチング
楽曲と動画をジャンルによりマッチングする．
  動画:観光地動画
  楽曲:使用するデータセットに基づいて下記の１０ジャンルでマッチング
ユーザーに動画とどの音楽ジャンルでマッチングしたいかを決めてもらう．
→ユーザーの趣向に合わせて楽曲付き動画を合成することができるため．
Electric | Folk
Hip-Hop | International
Latin | Metal
Etc | Pop
Punk | Rock

## Slide 9: 楽曲ジャンル推定モデルの作成
楽曲ジャンルのジャンル推定については，
幅広い動画コンテンツに対応するために10ジャンルでジャンル推定を行う．RockやMetalといった早めのテンポと推定できる曲とFolkやInternationalといったテンポが遅いと推定できる曲でジャンル推定を行う．
またジャンル推定モデルの作成では楽曲からメル周波数ケプストラム係数(MFCC)を特徴として抽出する．

## Slide 10: 楽曲ジャンル推定モデルの作成（MFCCデータの例）
chroma stft | spectral centroid | spectral bandwidth | rolloff | zero crossing rate | mfcc1 | mfcc2
0.234048 | 396.7286 | 809.0714 | 467.7305 | 0.018924 | -447.37 | 198.0197
実験ではMFCC係数は20件使用しているがここでは例として20個出している

## Slide 11: 楽曲ジャンル推定モデルの作成
ジャンル推定モデルに使用したデータセット：FMA_SMALL
実際に作成したモデル
Model: "sequential” Layer (type) Output Shape Param # =============================================================== dense (Dense) (None, 256) 6656 dense_1 (Dense) (None, 128) 32896 dense_2 (Dense) (None, 64) 8256 dense_3 (Dense) (None, 10) 650 =============================================================== Total params: 48,458 Trainable params: 48,458 Non-trainable params: 0 None

## Slide 12: ラウンドロビン方式を導入した 負荷分散システム
機器名 | 使用するWebサーバ
Raspberry Pi1 | Nginx
Raspberry Pi2 | Apache
Raspberry Pi3 | Apache
Raspberry Pi4 | Apache
本研究での負荷分散にはラウンドロビン方式を採用する．
理由としては他の負荷分散システムと比較して導入しやすく，コストパフォーマンスに優れるためである．
また負荷分散を行うサーバにはRaspberry Pi 4B 4Gbを使用し，負荷分散機にNginxを負荷分散サーバにApacheを導入した．

## Slide 13: 実験
200件ほどの楽曲データを用意し1台のRaspberryPiでジャンル推定処理を3回行い処理にかかった時間の合計とジャンル推定の分類精度を計測する．
その後３台のRaspberryPiに3回の処理を分散して行い処理にかかった時間の合計と分類精度を計測したものをそれぞれ比較する．

## Slide 14: 実験環境(使用機器)
機器名 | IPアドレス | Webサーバ
Raspberry Pi1 | 192.168.5.1 | Nginx
Raspberry Pi2 | 192.168.5.2 | Apache
Raspberry Pi3 | 192.168.5.3 | Apache
Raspberry Pi4 | 192.168.5.4 | Apache

## Slide 15: 実験結果（処理速度）
IP アドレス | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 全体でかかった時間
192.168.5.3 | 709.561 | 735.569 | 729.939 | 2168.704
1台のみでの処理
複数台での処理
IPアドレス | 1回目 | 2回目 | 3回目 | システム処理全体にかかった時間
192.168.5.2 | 637.879 |  |  | 
192.168.5.3 |  | 646.434 |  | 646.434
192.168.5.4 |  |  | 585.387 | 

## Slide 16: 実験結果(分類精度１)
1台のみでの処理
複数台での処理
IP アドレス | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均
192.168.5.3 | 79.4 | 50.0 | 66.7 | 65.4
IPアドレス | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均
192.168.5.2 | 41.7 |  |  | 
192.168.5.3 |  | 78.3 |  | 53.9
192.168.5.4 |  |  | 41.7 | 

## Slide 17: 実験結果
実験では本システムを導入することで楽曲ジャンル推定モデルの作成及びジャンル推定処理を行うことでかかる全体の処理時間は大幅に減少したことが確認できた．
しかし，ジャンル分類精度に関しては特に向上したというような結果は得ることができなかった．

## Slide 18: 実験のまとめ
IPアドレスが192.168.5.3のものだけ分類精度が比較的高いと思われる．
そのため1機のみでの処理を行った場合に使用した192.168.5.3も192.168.5.2や192.168.5.4よりも比較的，分類精度が良いと思われる．
この分類精度の違いは個体差である可能性も考えられるため，1機のみでの処理は3台それぞれで3回行ったデータを取るべきであった．

## Slide 19: 今後の展望
今後の展望としては，本システムでジャンル推定のできた楽曲コンテンツと動画コンテンツとをジャンルマッチングすることで付加価値の高い動画コンテンツを提供するシステムの実現．
ジャンル推定モデルの作成にCNNを利用することでジャンル推定精度の向上を実現できると考えた．

## Slide 20: 参考文献
大野直樹，中村聡史，山本岳洋，後藤真孝，音楽動画への印象評価データセット構築とその特性の調査，情報処理学会 研究報告音楽情報科学， 2015年9月1日，pp1-9
吉井和佳，Advancing Information Sciences through Research on Music：5. Music and Machine Learning，情報処理，2016年5月15日，57巻，6号，pp519-522
赤江直洋，木本雅也，清水忠昭，田中美栄子，ニューラルネットワークを用いた音楽の自動ジャンル分類，電気学会研究会資料.IS，情報システム研究会，2004年3月23日，2004巻，9号，pp 35-39
小林 拓司，丸山 一貴，畳み込みニューラルネットワークを用いたHardcore technoのサブジャンル分類，インタラクション2019論文集，2019，2月27日，pp 245-248
Hendrik Purwins , Bo Li , Tuomas Virtanen, Jan Schlüter , Shuo-yiin Chang, Tara Sainath，Sound (cs.SD); Audio and Speech Processing (eess.AS); Machine Learning (stat.ML)，Journal of Selected Topics of Signal Processing 14, No. 8，pp 15
SOUNDCLOUD，https://soundcloud.com/?utm_source=Partnerize，2021/12/20
DOVA SYNDORME，https://dova-s.jp/，2021/12/20
FMA: A Dataset For Music Analysis，https://github.com/mdeff/fma，2021/12/21